Fűtőkábel szerkezete

Terhelhetőség:

max.:	20-30 W/m

Névleges szigetelési feszültség:	500 V

Vizsgáló feszültség:	3 kV

Maximális hőmérséklet:	80 oC

Üzemi hőmérséklet:	50 oC

A hajlítási sugár nem lehet kisebb, mint a külső átmérő hatszorosa.

A fűtőkábel és a hidegvég összekötése hidegsajtolással készül, majd zsugorcsővel lezárva, tehát vízmentes.

A közvetlen elektromos padlófűtés felépítése

Szabályozórendszer a közvetlen fűtésnél.

Minden padlófűtéssel fűtött helyiségben el kell helyezni egy elektromos hőmérséklet-szabályozót.

A hőmérséklet-szabályozót be lehet állítani 5 és 30 oC közötti hőmérsékletre. A padlóhőmérsékleten keresztül szabályozom a helyiség hőmérsékletét. Az érzékelő be van ágyazva a kígyózóan elhelyezett fűtőszálak közé.

- Aljzat beton

- Nedvesség elleni szigetelés

- Hőszigetelés

- Hőszigetelés (átlapolással)

- Hőtágulási szegély kitöltése

- PVC fólia

- Fűtött beton

- Fűtőkábel

- Padlóburkolat ragasztó

- Padlóburkolat (burkolólapok, padlószőnyeg)

- Hőmérséklet-érzékelő

- Hőmérséklet szabályzó

Az elektromos hőtárolós padlófűtés felépítése

A felfűtés mechanizmusa

A felfűtés idejét és hőfokát a beépített termosztát határozza meg. A szabályzó a fűtött felület, tehát a fűtőkábelt magábafoglaló fűtött beton hőmérséklete alapján kapcsolja a fűtést.

- Aljzat beton

- Nedvesség elleni szigetelés

- Hőszigetelés

- Hőszigetelés (átlapolással)

- Hőtágulási szegély kitöltése

- PVC fólia

- Fűtött beton

- fűtőkábel, amely a fűtő-beton alsó harmadában helyezkedik el.

- Padlóburkolat ragasztó

- Padlóburkolat (burkoló lapok, padlószőnyeg)

- Hőmérséklet-érzékelő

- Hőmérséklet szabályzó